OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Stół centralny z półką

Ilość – 2 szt.

- wymiary stołu: 2500x800x850(h) mm,

- ilość nóg: min 6szt., wykonane z profilu o wymiarach min. 40x40x1,2mm

- wykonanie z wysokiej jakości stali nierdzewnej, np. AISI 430

- konstrukcja spawana, stabilna, przeznaczenie dla gastronomii,

- regulowane stopki w zakresie do 30mm,

- wzmocnione wnętrze blatu

- półka wzmocniona usztywnieniem,

- kolor szary,

- gwarancja min. 2 lata

Szafa magazynowa ze stali nierdzewnej

Ilość – 2 szt.

- materiał wysokiej jakości stal nierdzewna (np. AISI 430)

- wymiary ok. (s)700x(g)600x(h)2000 mm,

- 2x drzwi na zawiasach,

- konstrukcja spawana, stabilna, przeznaczenie dla gastronomii,

- regulowane stopki w zakresie do 30mm,

- min. 3 półki,

- kolor szary,

- gwarancja min. 2 lata

Szafa porządkowa/gospodarcza z drążkiem

Ilość – 1 szt.

- kolor szary,

- materiał – blacha stalowa min. 0,8mm, malowana proszkowo, lub stal nierdzewna,

- wymiary ok. (s)80x(g)49x(h)180 mm

- 2x drzwi na zawiasach z wywietrznikami, zamek na kluczyk,

- szafa przedzielona przegrodą (z jednej strony półki, z drugiej drążek na ubrania, uchwyt na narzędzia),

- atest higieniczny,

- gwarancja 2 lata

Stół ze zlewem jednokomorowym z blatem + półka

Ilość – 7 szt.

- wymiary stołu: (s)1200x(g)600x(h)850 mm,

- komora zlewu odporna na środki chemiczne, kwasy,

- otwór pod baterię w standardzie,

- wzmocnione wnętrze blatu,

- narożniki spawane,

- maskownica czołowa pod blatem, rant tylny dla zachowania higieny pracy,

- półka pełna z usztywnieniem,

- wykonanie z wysokiej jakości stali nierdzewnej,

- konstrukcja spawana, stabilna, przeznaczenie do użytku w gastronomii,

- regulowane stopki w zakresie do 30mm,

- wzmocnione wnętrze blatu,

- nogi wykonane z profilu o wymiarach min. 40x40mm,

- kolor szary,

- gwarancja min.2 lata

Stół z basenem jednokomorowym

Ilość – 1 szt.

- wymiary stołu: (s)1000x(g)700x(h)850 mm,

- komora zlewu odporna na środki chemiczne, kwasy

- komora pośrodku,

- konstrukcja spawana

- wykonana ze stali nierdzewnej, kolor szary

- regulowane stopki w zakresie do 30 mm

Regał magazynowy,

Ilość – 2 szt.

- wymiary: (s) 500x(d)600x(h)1800

- 5 półek pełnych

- Konstrukcja spawana

- Gładka powierzchnia

- Do użytku w profesjonalnej gastronomii.

- wykonany ze stali nierdzewnej

-  wykonane z profili o wymiarach min. 30×30 mm.

- Stopki z regulacją wysokości w zakresie do 30 mm

- Nieskładany

- Udźwig – min. 70 kg.

Kontenerek przybiurkowy

Ilość- 8 szt.

- 40x48 h65

- na kółkach,

- 4 szuflady,

- centralny zamek na klucz

- kolor dąb sonoma,

Szafa biurowa

Ilość - 4 szt.

- zamykana na klucz

- półki

- wymiary: (s)80x(g)40x(h)200

W tym:

2 szt. kolor dąb sonoma

2 szt. kolor buk